Stand mobil cu lift pentru display interactiv, ajustare unghi de inclinare, control din display interactiv

- Echipamente si accesorii minim solicitate:

| 1.1 | Stand mobil cu lift – 1 bucata |
| --- | --- |
| Specificatii tehnice: | Tip: Stand mobil cu lift, ajustarea pe inaltime si a unghiului de vizualizare |
| Dimensiuni | 690 mm x 690 mm x 160 mm |
| Incarcare | Maximum 75 kg |
| Viteza liftului | Minimum 38 mm/s |
| Nivel zgomot | Maximum 55 dB |
| Inclinare ajustabila | Da, tip masa. |
| Protectie impotriva supraincarcarii | Da |
| Material | Otel/ABS |
| Control lift din ecran interactiv | Da, prin cablul USB |
| Control lift pentru picior | Da |
| Compatibilitate display | Maximum 65’’ |
| Senzori anti-coliziune | Da, senzori PIEZO |
| Roti | Protectie dubla, 100mm, material poliamida |
| Culoare | Otel – RAL 9005 sau ABS – RAL antracit/negru |
| Greutate neta | Maximum 55 kg |
| VESA | Pana la 800x600 |
| Alimentare | 100-240V AC 50-60Hz |
| Dimensiunile pachetului | Maximum 887 mm x 712 mm x 780 mm |
| Garantie | Minimum 5 ani |